## Slide 2
IL TRACCIATO
CANTIERE CAVAGNARO
CANTIERE BRIGNOLE
MARASSI
BRIGNOLE
PARENZO
STAGLIENO
ADRIATICO
BLIGNY
SAN GOTTARDO
MOLASSANA
CANTIERE MOLASSANA

## Slide 3
L’essenza del progetto
Da 5000 a 10000 PPHPD
Capacità
Massimo distanziamento dagli edifici presenti lungo l’asse;
Minimo impatto sulla viabilità urbana, sia in fase di costruzione che di esercizio;
Mantenimento di tutte le connessioni stradali esistenti;
Mantenimento delle disponibilità di sosta lungo gli argini;
Facilitazione interscambio;
Progettazione studiata per ottimizzare l’integrazione nel contesto cittadino.
L’essenza del progetto

## Slide 4
L’essenza del progetto
Da 5000 a 10000 PPHPD
Capacità
Progettazione studiata per ottimizzare l’integrazione nel contesto cittadino.
L’essenza del progetto
Possibilità di estensione della linea sia verso la Fiera, oltre Brignole, sia oltre Molassana, verso Prato / Pian Martello;
Limitata interferenza diretta con l’alveo del torrente nella fase realizzativa;
Nessuna alterazione del regime idraulico del torrente Bisagno.

## Slide 5
Materiale Rotabile - Driverless
Da 5000 a 10000 PPHPD
Capacità
Da 2 casse
Casse: 18 m x 2,7 m
100% motorizzate
Porta frontale di evacuazione
Velocità massima 80 km/h
Materiale rotabile
36m
Elevata capacità di trasporto con ridotte dimensioni (che consentono di ridurre le dimensioni delle stazioni e minimizzare l’impatto visivo).
280 passeggeri per treno
di cui 58 seduti

## Slide 6
Alimentazioni
750 Vdc
HESOP 2x1,2 MW o 2MW
Rete di media da 22KV
Power Supply
Impiego di sottostazioni reversivili capaci di recuperare tutta l’energia di frenatura, riducendo il consumo energetico (ed eliminando i picchi)

## Slide 7
L’Infrastruttura
………………
La via di corsa
Viadotto ad «U»
Piccole dimensioni, contenimento del rumore
L’infrastruttura
Dimensioni ridotte: 11m di larghezza
Facilità e rapidità di costruzione: assemblamento di conci pre-fabbricati direttamente in opera
Impatto visivo limitato: 2m di altezza della sezione, uso della terza rotaia al posto della tradizionale catenaria
Minori vibrazioni
Minori emissioni sonore grazie alle barriere laterali integrate
I vantaggi del viadotto ad U

## Slide 8
L’Infrastruttura – sezione funzionale in campata
8
Viadotto ad « U »
Piccole dimensioni, contenimento del rumore
L’infrastruttura
11m
larghezza ingombro massimo in sezione
2m
altezza della sezione
31m
lunghezza della campata

## Slide 9
Studiate per facilitare l’accesso e ridurre gli impatti ambientali
Le stazioni

## Slide 10
Rispetto della Città e dell’Ambiente
Uso di materiali riciclabili
Città e ambiente

## Slide 11
Impatto dell’infrastruttura a lungo termine
Rispetto dei più alti standard internazionali in ambito ambientale e sociale
Best Practices
Environmental, Social, Governance
Monitoraggio attivo dell’impatto ambientale e sociale
Governance attiva dell’infrastruttura in costante dialogo con il Comune
Sustainable Development Goals
Conformità dell’opera con gli standard predefiniti delle Nazioni Unite
Benefici diretti dell’investimento sull’economia genovese
Rispetto dell’ambiente
Miglioramento della qualità di vita dei cittadini
Sinergia costruttiva tra settore pubblico e privato
Environmental, social and corporate governance
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

## Slide 13
Grazie per l’attenzione